ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІННОГО НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЯКИМ ОБЛАДНУЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЬ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

| № з/п | Найменування змінного робочого механізму | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щітка фронтальна: |  |
|  | - тип | горизонтальна |
|  | - тип за робочим періодом | зимова |
|  | - урухомник обертання щітки | гідродвигун |
|  | - кількість обертів, об./хв. | 280-320 |
|  | - ширина зони прибирання, м | 1,6 |
|  | - габаритна ширина, м | 1,92 |
|  | - кут повороту щітки вліво/ вправо, град. | 30/ 30 |
|  | - урухомник повороту щітки | гідравлічний, 1 гідроциліндр |
|  | - товщина шару снігу, м, не більше | 0,05 |
|  | - матеріал робочого органу щітки | полімер |
|  | - маса, кг | 185 |
| 2 | Плуг-відвал: |  |
|  | - тип | одинарний |
|  | - габаритна ширина, м, не більше | 2,2 |
|  | - ширина зони прибирання у робочому положенні, м | 1,9 |
|  | - висота щита, м | 0,6 |
|  | - кут повороту плуга вліво/ вправо, град. | 30/ 30 |
|  | - урухомник повороту плуга | гідравлічний, 1 гідроциліндр |
|  | - маса, кг | 165 |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ЗМІННИМИ КУЗОВАМИ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

| Найменування параметра | Автомобіль спеціальний |
| --- | --- |
|  | ЕМ-С320.12-01 | ЕМ-С32012-02 |
| Тип кузова | бортовий самоскидний | самоскидний (без відкидних бортів) |
| Розвантаження | через задній і бокові борти | через задній борт |
| Маса кузова, кг | 200 | 190 |
| Вантажність, кг | 900 | 910 |
| Найменування параметра | Автомобіль спеціальний |
|  | ЕМ-С320.12-03 | ЕМ-С320.12-04 | ЕМ-С320.053 |
| Тип кузова | бункер для збору сміття | бункер для піску або піско-соляної суміші | цистерна і поливальна штанга |
| Завантаження | ручне через відсувні люки у лівому і правому бортах | механічне через отвір у даху |  |
| Розвантаження | самоскидне через заді двері | - |  |
| Вмістимість, м3 | - | 1,2 | 1,0 |
| Подача суміші до органу розкидання | - | шнекова |  |
| Ширина зони розкидання суміші, м | - | 1-5 |  |
| Швидкість руху автомобіля під час виконання робіт, км/год | 10-15 | 8-30 |  |
| Дозування подачі суміші, г/м2 | - | 50-300 |  |
| Урухомник робочого органу: |  |  |  |
| - тип | - | гідравлічний | електричний |
| - максимальний тиск, МПа (бар.) | - | 16 (160) | 1 (10) |
| Маса кузова, кг | 350 | 410 | 100 |
| Вантажність, кг: |  |  |  |
| - з навісним робочим механізмом | - | 500 | 1000 |
| - без навісного робочого механізму | 750 | 680 | - |